CLS Emerald M/L Retail & Food IP40 Downlighter

| Type | : | IP40 Downlighter, te monteren in gaten van 205 - 260 mm |
| --- | --- | --- |
| Kleur | : | Behuizing beschikbaar in zwart of wit kunststof (andere kleuren op aanvraag) |
| Materiaal | : | Plastic (PC_ABS V0), zwart geanodiseerd aluminium heatsink |
| Gewicht | : | 6-serie: 324 gr, 7-serie: 484 gr |
| IP-classificatie | : | IP40 |
| IK klasse | : | X |
| Lenzen | : | 70° of 83° |
| Lichtbron | : | 1x Citizen of Lumileds CoB |
| LED kleuren | : | Kleren, meubels, keukens, juweliers, schoenen, brood, vlees, vis, groente & fruit, 2700K, 3000K of 4000K |
| CRI | : | CRI>82 |
| Stroom | : | 6-serie: 700mA, 7-serie: 1000mA |
| Voeding | : | 198-280 VAC 110 VAC* |
| Power factor | : | Max 0,95 |
| Dimmen | : | 0-10V*, Fase afsnijding*, DALI* of Bluetooth by Casambi* |
| Opmerkingen | : | Innovatieve convex lens toepassing voor een ongekend hoog lichtrendement in combinatie met een zeer lage verbinding factor |
| Optionele accessoires | : | X |
| Aansluiting | : | CLS Smart Connect system |
| Levensduur | : | Tot 50.000 uur |
| Garantie | : | 5 jaar garantie |
| Origine | : | Ontworpen en geproduceerd in Nederland |

*Optioneel