CLS Florence GII IP40 Down lighter

| Type | : | 3 Watt IP40 down lighter, 360° draaibaar, 50° kantelbaar, wordt geleverd als lichtmodule compleet met een verwijderbare ronde of vierkante montageplaat |
| --- | --- | --- |
| Kleur | : | Geborsteld aluminium |
| Materiaal | : | CNC gefreesd koellichaam van geanodiseerd massief aluminium |
| Gewicht | : | 45 gr |
| IP classificatie | : | IP40 |
| IK klasse | : | X |
| Lenzen | : | 40° licht openingshoek multilens gemonteerd, 16° lens kan gemonteerd worden |
| Lichtbron | : | Cree high Power LED: 1x |
| LED kleuren | : | Warm wit 3000K |
| CRI | : | >80 |
| Stroom | : | 700mA |
| Voeding | : | Extern |
| Power factor | : | 1-10V voeding >0,90 Fase afsnijding voeding >0,90, ingebouwde actieve PFC |
| Dimmen | : | 1-10V, fase afsnijding, DMX 512 of Dali |
| Opmerkingen | : | Extreem compacte afmetingen |
| Optionele accessoires | : | Ronde, vierkante, dubbel rechthoekige, driedubbel rechthoekige, vierdubbele vierkante montageplaat |
| Aansluiting | : | SmartConnect |
| Levensduur | : | Tot 50.000 uur |
| Garantie | : | 3 jaar garantie |
| Origine | : | Europa |