CLS Focus HP zoom spot

| Type | : | 6 watt 13°-65° zoom spot |
| --- | --- | --- |
| Kleur | : | Zwart |
| Materiaal | : | Geanodiseerd aluminium |
| Gewicht | : | 190 gr |
| IP classificatie | : | IP20 |
| IK klasse | : | x |
| Lenzen | : | 13°-65° zoom lens |
| Lichtbron | : | Lumileds High Power LED: 1x Luxeon Z ES |
| LED kleuren | : | 2700K, 3000K, 4000K |
| CRI | : | ≈95 |
| Stroom | : | 700mA |
| Voeding | : | Extern |
| Power factor | : | 1-10V > 90, fase afsnijding > 90 |
| Dimmen | : | 1-10V of fase afsnijding of DMX 512 of DALI |
| Opmerkingen | : | Intern slot voor correctiefilters |
| Optionele accessoires | : | Snoot, verlengstuk van 10 & 30 cm |
| Aansluiting | : | SmartConnect |
| Levensduur | : | Tot 50.000 uur |
| Garantie | : | 3 jaar garantie |
| Origine | : | Ontworpen en geproduceerd in Nederland |