CLS HYLO IP67 Up or Down lighter

| Type | : | 10 Watt IP67 Up or Down lighter |
| --- | --- | --- |
| Kleur | : | Blank geanodiseerd aluminium of zwart |
| Materiaal | : | CNC gefreesde behuizing van geanodiseerd massief aluminium |
| Gewicht | : | 1900 gr |
| IP-classificatie | : | IP67 |
| IK klasse | : | X |
| Lenzen | : | Configureerbaar: 8°, 12°, 30°, 61° of 12 x 46° licht openingshoek |
| Lichtbron | : | Lumileds High Power LED: 8x Luxeon T |
| LED kleuren | : | 2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6500K, amber, blauw, rood of groen |
| CRI | : | >80 |
| Stroom | : | 700mA |
| Voeding | : | Intern |
| Power factor | : | >0,92 |
| Dimmen | : | Niet mogelijk |
| Opmerkingen | : | Uitgevoerd met een hoogwaardig ventilatie membraan dat in de wartel is aangebracht, waardoor de kans op condensvorming in het armatuur minimaal is |
| Optionele accessoires | : | HYLO extended bracket |
| Aansluiting | : | 200 cm kabel met open eind |
| Levensduur | : | Tot 50.000 uur |
| Garantie | : | 3 jaar garantie |
| Origine | : | Ontworpen en geproduceerd in Nederland |