CLS Jade C semi opbouw spot

| Type | : | 20 Watt (2000 lm) of 30 Watt (3500 lm) semi opbouw spot |
| --- | --- | --- |
| Kleur | : | Configureerbaar: Zwart, grijs of wit |
| Materiaal | : | Gecoat aluminium & PC/ABS V0 |
| Gewicht | : | 780 gr |
| IP classificatie | : | IP20 |
| IK klasse | : | x |
| Lenzen | : | Configureerbaar: 19°, 37° of 63° licht openingshoek |
| Lichtbron | : | Citizen CoB LED module |
| LED kleuren | : | 2700K, 3000K, 4000K of 5000K |
| CRI | : | >82 of >90 |
| Voeding | : | Intern, 230V |
| Power factor | : | >0,90 |
| Dimmen | : | Fase afsnijding (mains dimbaar), DALI dim of Local dim op het armatuur middels een potmeter |
| Opmerkingen | : | Geïntegreerd soft diffusie filter |
| Optionele accessoires | : | X |
| Aansluiting | : | 150 cm kabel met schuko stekker |
| Levensduur | : | Tot 50.000 uur |
| Garantie | : | 5 jaar garantie |
| Origine | : | Ontworpen en geproduceerd in Nederland |