CLS Jade Retail & Food track spot

| Type | : | 20 Watt (2000 lm) of 30 Watt (3500 lm) track spot |
| --- | --- | --- |
| Kleur | : | Configureerbaar: Zwart, grijs of wit |
| Materiaal | : | Geanodiseerd of gecoat aluminium & PC/ABS V0 |
| Gewicht | : | 780 gr |
| IP classificatie | : | IP20 |
| IK klasse | : | x |
| Lenzen | : | Configureerbaar: 19°, 37° of 63° licht openingshoek |
| Lichtbron | : | Citizen CoB LED module |
| LED kleuren | : | Afgestemd voor kleding, schoenen, meubels, keukens, juwelen, brood, vis, vlees en groente & fruit Of 2500K, 2700K, 3000K, 4000K, 5000K |
| CRI | : | CRI>80 (single colour) of CRI>95 |
| Stroom | : | X |
| Voeding | : | Intern, 230V |
| Power factor | : | >0,90 |
| Dimmen | : | Fase afsnijding (mains dimbaar) of op armatuur middels potmeter |
| Opmerkingen | : | Geïntegreerd soft diffusie filter |
| Optionele accessoires | : | Rail producten |
| Aansluiting | : | Track adapter |
| Levensduur | : | Tot 50.000 uur |
| Garantie | : | 5 jaar garantie |
| Origine | : | Ontworpen en geproduceerd in Nederland |