CLS Lina Clip RP (Remote Phosphor) linear lighting surface mounted fixture

| Type | : | Lineair armatuur, 6, 12, 18, 24 Watt (6 Watt per 25 cm PCB) |
| --- | --- | --- |
| Kleur | : | Wit gecoat of zwart geanodiseerd aluminium |
| Materiaal | : | Aluminium, polycarbonaat en PC/ABS V0 |
| Gewicht | : | Afhankelijk van lengte |
| IP classificatie | : | IP40 |
| Lengte | : | Configureerbaar: 30, 55, 80 & 105 cm |
| Lenzen | : | 120° licht openingshoek |
| LED | : | Lumileds: Luxeon Z ES |
| LED kleuren | : | 2700K, 3000K, 4000K & 5000K |
| CRI | : | CRI>80 of CRI>90 |
| Stroom | : | 500mA |
| Voeding | : | Exclusief |
| Power factor | : | 1-10V driver >90 |
| Dimmen | : | 1-10V, fase afsnijding, DMX 512 of DALI |
| Opmerkingen | : | 180° rotatie van de lichtrichting Montage ‘clips’ kunnen vrij op iedere positie gemonteerd worden |
| Optionele accessoires | : | X |
| Aansluiting | : | Draad |
| Levensduur | : | Tot 50.000 uur |
| Garantie | : | 3 jaar garantie |
| Origine | : | Ontworpen en geproduceerd in Nederland |