CLS Lina Suspended HP streif aufbaulauchte

| Typ | : | Streif aufbauleuchte, 11, 22, 33, 44 & 55 Watt (11 watt pro 25 cm PCB) |
| --- | --- | --- |
| Farbe | : | Weiß beschichtet, schwar anodisiert oder Weiß anodisiert Aluminium |
| Material | : | Aluminium, polycarbonaat und PC/ABS V0 |
| Gewicht | : | Abhängig von Länge |
| IP-Schutzklasse | : | IP40 |
| Länge | : | Konfigurierbar: 30, 55, 80,105 & 130 cm |
| Linsen | : | Abstrahlwinkel konfigurierbar: 12°, 19°, 32°, 58°, 120° & 14 x 36° |
| Lichtquelle | : | Lumileds: Luxeon Z ES |
| Farbtemperatur | : | 2700K, 3000K, 4000K Weitere farben auf anfrage (MOQ) |
| Ra (CRI) | : | >80 |
| Treiberstrom | : | 700mA |
| Treiber | : | Exklusiv |
| Power factor | : | 1-10V driver >90 |
| Dimmung | : | 1-10V oder DMX 512 |
| Anmerkungen | : | Prismatisches abdekkung fur mehr komfort Kabellänge 180 cm, mehr auf anfrage |
| Optionale Zubehörteile | : | X |
| Anschluss | : | Draht |
| Lebensdauer | : | Bis 50.000 Stunden |
| Garantie | : | 3 jahre |
| Herkunft | : | Entworfen und hergestellt in den Niederlanden |