CLS Lina Suspended DF (Diffused) lineair armatuur

| Type | : | Lineair armatuur, 6, 12 & 18 Watt (6 watt per 25 cm PCB) |
| --- | --- | --- |
| Kleur | : | Wit gecoat of zwart geanodiseerd aluminium |
| Materiaal | : | Aluminium, polycarbonaat en PC/ABS V0 |
| Gewicht | : | Afhankelijk van lengte |
| IP classificatie | : | IP40 |
| Lengte | : | Configureerbaar: 30, 55 & 80 cm |
| Lenzen | : | 120° licht openingshoek |
| LED | : | High Power LED |
| LED kleuren | : | 2700K, 3000K & 4000K |
| CRI | : | CRI>80 of CRI>90 |
| Stroom | : | 500mA |
| Voeding | : | Exclusief |
| Power factor | : | 1-10V voeding >90 |
| Dimmen | : | 1-10V, fase afsijding, DMX 512, DALI of Bluetooth by Casambi |
| Opmerkingen | : | Kabellengte 180 cm, langer op aanvraag |
| Optionele accessoires | : | X |
| Aansluiting | : | Draad |
| Levensduur | : | Tot 50.000 uur |
| Garantie | : | 3 jaar garantie |
| Origine | : | Ontworpen en geproduceerd in Nederland |