CLS Luxo 3 RGB IP40 Downlighter

| Type | : | 7 Watt IP40 RGB downlighter, 360° draaibaar, 30° kantelbaar, wordt geleverd als lichtmodule compleet met een verwijderbare montageplaat in een ronde of vierkante vorm |
| --- | --- | --- |
| Kleur | : | Behuizing beschikbaar in wit, zwart en blank aluminium |
| Materiaal | : | CNC gefreesde behuizing van geanodiseerd massief aluminium. PG 7 wartel |
| Gewicht | : | 172 gr |
| IP classificatie | : | IP40 |
| IK klasse | : | X |
| Lenzen | : | Configureerbaar: 40°, 60° of 120° licht openingshoek |
| Lichtbron | : | Philips Lumileds: 3x Luxeon Rebel |
| LED kleuren | : | RGB kleuren |
| CRI | : | >80 |
| Stroom | : | 700mA |
| Voeding | : | extern |
| Besturing | : | DMX 512 protocol |
| Dimmen | : | DMX 512 |
| Opmerkingen | : | ‘Anti glare’ ontwerp door verzonken lichtbron |
| Optionele accessoires | : | Soft tone diffusie filter; Ronde, vierkante, tweevoudig rechthoekige en drievoudig rechthoekige montageplaat verkrijgbaar. LDV-45 DMX driver |
| Aansluiting | : | RJ45 loop trough |
| Levensduur | : | Tot 50.000 uurs |
| Garantie | : | 3 jaar garantie |
| Origine | : | Europa |