Zie pagina 2 voor IP52 versie

CLS LUXO 6 Basic IP40 down lighter

| Type | : | 15,4 Watt IP40 down lighter, 360° draaibaar, 40° kantelbaar, wordt geleverd met een niet-dimbare voeding |
| --- | --- | --- |
| Kleur | : | Behuizing beschikbaar in wit gecoat of blank aluminium |
| Materiaal | : | CNC gefreesde behuizing van geanodiseerd massief aluminium. PG 7 wartel |
| Gewicht | : | 510 gr |
| IP classificatie | : | IP40 |
| IK klasse | : | X |
| Lenzen | : | Configureerbaar: 25°, 40°, 60° of 120° licht openingshoek |
| Lichtbron | : | Cree high Power LED’s: 6x |
| LED kleuren | : | Extra warm wit 2700K, warm wit 3000K of neutral wit 4000K |
| CRI | : | >80 |
| Stroom | : | 700mA |
| Voeding | : | Extern |
| Power factor | : | 1-10V voeding >0,90 Fase afsnijding voeding >0,90, ingebouwde actieve PFC |
| Dimmen | : | 1-10V, phase cut, DMX 512 or Dali |
| Opmerkingen | : | ‘Anti glare’ ontwerp door verzonken lichtbron |
| Optionele accessories | : | Soft tone diffusie filter, fase afsnijding voeding, 1-10V voeding |
| Aansluiting | : | SmartConnect systeem |
| Levensduur | : | Tot 50.000 uur |
| Garantie | : | 3 jaar garantie |
| Origine | : | Europa |

CLS LUXO 6  IP52 down lighter

| Type | : | 15,4 Watt IP52 down lighter, 360° draaibaar, 40° kantelbaar, wordt geleverd met een niet dimbare voeding |
| --- | --- | --- |
| Kleur | : | Behuizing beschikbaar in wit gecoat en blank aluminium |
| Materiaal | : | CNC gefreesde behuizing van geanodiseerd massief aluminium. PG 7 wartel |
| Gewicht | : | 510 gr |
| IP classificatie | : | IP52 |
| IK klasse | : | X |
| Lenzen | : | Configureerbaar: 25°, 40°, 60° of 120° licht openingshoek |
| Lichtbron | : | Cree high Power LED’s: 6x |
| LED kleuren | : | Extra warm wit 2700K, warm wit 3000K, neutral wit 4000K |
| CRI | : | >80 |
| Stroom | : | 700mA |
| Voeding | : | Extern |
| Power factor | : | 1-10V voeding >0,90 Fase afsnijding voeding >0,90, ingebouwde actieve PFC |
| Dimmen | : | 1-10V, phase cut, DMX 512 or Dali |
| Opmerkingen | : | ‘Anti glare’ ontwerp door verzonken lichtbron |
| Optionele accessories | : | Soft tone diffusie filter, fase afsnijding voeding, 1-10V voeding |
| Aansluiting | : | SmartConnect systeem |
| Levensduur | : | Tot 50.000 uur |
| Garantie | : | 3 jaar garantie |
| Origine | : | Europa |