CLS Martina colour flow & tunable white IP20 inbouw armatuur

| Omschrijving | : | Colour changing inbouw armatuur. |
| --- | --- | --- |
| Kleur | : | Zwart (RAL 9005) & Wit (RAL 9003). |
| Materiaal | : | Gecoat aluminium. |
| Gewicht | : | 396 gr |
| IP Classificatie | : | IP20 |
| IK klasse | : | - |
| Stralingshoek | : | Configureerbaar met: 10°, 24°, 31°, 13 x 40° |
| Lichtbron | : | LED |
| Beschikbare kleuren | : | RGB + W, RGB + A, Tunable White 2700 - 5000k & Amber – 4000K. |
| CRI | : | op aanvraag |
| Voeding | : | 24 VDC |
| Besturing | : | DMX 512 protocol. |
| Opmerking | : | Adreseerbaar optiek van hoge kwaliteit bij elke stralingshoek. |
| Optionele accessoires | : | 4-weg RJ45-UTP distributiedoos en de CLS magneet pin. |
| Aansluiting | : | RJ45 in- & output aansluiting. |
| Levensduur | : | > 50.000 uur |
| Garantie | : | 3 jaar |
| Origine | : | Ontworpen en geproduceerd in Nederland |