CLS Mika Colour Flow & Tunable White series

| Type | : | 30 Watt kantel- en roteerbare kleur wisselend systeemplafond armatuur |
| --- | --- | --- |
| Kleur | : | Wit of zwart gecoat |
| Materiaal | : | Zwart of wit PS (PC_ABS V0), CNC gefreesde behuizing van geanodiseerd massief aluminium |
| Gewicht | : | 1325 gr |
| IP-classificatie | : | IP20 |
| IK klasse | : | X |
| Lenzen | : | Configureerbaar: 22°, 47° of 67° licht openingshoek |
| Lichtbron | : | 1 x CLS Dynamic Colour Chip |
| LED kleuren | : | RGBW, RGBA, 1800K-4000K of 2700K-5700K |
| CRI | : | Beschikbaar op aanvraag |
| Voeding | : | 100 ~ 240 VAC |
| Power factor | : | X |
| Sturing | : | DMX512 of Bluetooth by Casambi. |
| Opmerkingen | : | Levering is inclusief de CLS LDC-407 LED driver met ingebouwde voeding. Voor het optimaal aanlichten van wanden en objecten biedt de Mika een 43º verticale verstelbaarheid. |
| Optionele accessoires | : | X |
| Levensduur | : | Tot 50.000 uur |
| Garantie | : | 3 jaar garantie |
| Origine | : | Ontworpen en geproduceerd in Nederland |