CLS Otis Downlighter series

| Type | : | 37 of 55 Watt systeemplafond armatuur |
| --- | --- | --- |
| Kleur | : | Blank geanodiseerd aluminium of zwart |
| Materiaal | : | CNC gefreesde behuizing van geanodiseerd massief aluminium |
| Gewicht | : | 1400 gr |
| IP-classificatie | : | IP20 |
| IK klasse | : | X |
| Lenzen | : | Configureerbaar: 15°, 30° of 50° licht openingshoek |
| Lichtbron | : | Citizen |
| LED kleuren | : | 2500K, 2700K, 3000K of 4000K |
| CRI | : | CRI>80, CRI>90 of CRI>95 |
| Voeding | : | 1050mA |
| Power factor | : | >0,99 |
| Dimmen | : | 1-10V, Phase-cut, DALI, DMX of Bluetooth by Casambi. |
| Opmerkingen | : | Elk spiegeloptiek bestaat uit 2 verstelbare spiegels. U kunt de bundelbreedte dus nog aanpassen voor een optimale belichting van meubels, kasten & schilderijen. |
| Optionele accessoires | : | X |
| Aansluiting | : | CLS Smart Connect system |
| Levensduur | : | Tot 50.000 uur |
| Garantie | : | 3 jaar garantie |
| Origine | : | Ontworpen en geproduceerd in Nederland |