CLS REVO Basic IP67 surface mounted outdoor fixture, mains dimmable

| Type | : | 20 watt IP67 outdoor fixture |
| --- | --- | --- |
| Colour | : | Blank or black anodized aluminum |
| Material | : | Massive CNC machined aluminum |
| Weight | : | 1800 gr |
| IP Rating | : | IP67 |
| IK class | : | X |
| Optics | : | Angle configurable: 8°, 12°, 30°, 61°, 80° and 12 x 46° beam angle |
| Light source | : | Lumileds High Power LED: 8 x Luxeon T |
| Colour temperature | : | 2700K, 3000K, 4000K, 6500K, amber, blue, red & green |
| CRI | : | >80 |
| Drive current | : | 700mA |
| Driver | : | Internal: 220-240 VAC IP67 power supply |
| Power factor driver | : | >0,92 |
| Dimming | : | Mains dimmable (Phase-cut) |
| Remarks | : | Ventilation gland with Gore-Tex membrane fitted to avoid moisture and condensation |
| Optional accessories | : | Snoot, wall bracket, ground pin & extension pipe |
| Connection | : | 200 cm cable with open end |
| Life time | : | Up to 50.000 hours |
| Warranty | : | 3 years warranty |
| Origin | : | Designed and manufactured in the Netherlands |