CLS REVO Colour Flow DMX-8

| Type | : | 20 watt IP67 kleur wisselend opbouw armatuur |
| --- | --- | --- |
| Kleur | : | Blank of zwart geanodiseerd aluminium |
| Materiaal | : | CNC massief gefreesd aluminium |
| Gewicht | : | 1800 gr |
| IP-classificatie | : | IP67 |
| IK klasse | : | X |
| Lenzen | : | Configureerbaar: 8°, 12°, 30°, 61°, 80° of 12 x 46° licht openingshoek |
| Lichtbron | : | Lumileds High Power LED: 8 x Luxeon C / TX |
| LED kleuren | : | RGBA, RGBW of AWB |
| CRI | : | >80 |
| Stroom | : | 700mA |
| Voeding | : | Intern: 100-240 VAC IP67 |
| Power factor | : | X |
| Aansturing | : | DMX512 protocol of Bluetooth by Casambi |
| Opmerkingen | : | Uitgevoerd met een hoogwaardig ventilatie membraan dat in de wartel is aangebracht, waardoor de kans op condensvorming in het armatuur minimaal is. Voorzien van een 5 aderige DMX combi kabel (DMX512 protocol) |
| Optionele accessoires | : | Snoot, muur beugel, grond pin, verleng pijp |
| Aansluiting | : | 200 cm kabel met open einde |
| Levensduur | : | Tot 50.000 uur |
| Garantie | : | 3 jaar garantie |
| Origine | : | Ontworpen en geproduceerd in Nederland |