CLS REVO Compact Gallery track spot

| Type | : | 10 Watt IP40 aluminium track spot |
| --- | --- | --- |
| Colour | : | Blank or black anodized aluminium |
| Material | : | Massive CNC machined aluminium |
| Weight | : | 1500 gr |
| IP Rating | : | IP40 |
| IK class | : | X |
| Optics | : | Configurable: 8°, 12°, 30°, 61°, 80° or 12 x 46° beam angle |
| Light source | : | Lumileds High Power LED: 4 x Luxeon T |
| Colour Temperature | : | 2700K, 3000K, 4000K, 6500K, amber, blue, red |
| CRI | : | >80 |
| Drive current | : | 700 mA |
| Driver | : | Internal power supply |
| Power factor | : | >0,90 |
| Dimming | : | Through potentiometer on driver housing |
| Remarks | : | Choice of Global or Eutrac rail adapter |
| Optional accessories | : | Rail products, snoot |
| Connection | : | 3 phase track adapter |
| Life time | : | Up to 50.000 hours |
| Warranty | : | 3 years warranty |
| Origin | : | Designed and manufactured in The Netherlands |