CLS REVO Compact Track Systemleuchte

| Typ | : | 10 Watt IP20 Systemleuchte |
| --- | --- | --- |
| Farbe | : | Weiß anodisiert Aluminium oder Schwarz |
| Material | : | CNC gefräste gehäuse von massiv aluminium |
| Gewicht | : | 1300 gr |
| IP-Schutzklasse | : | IP20 |
| IK-Schutzklasse | : | X |
| Optik | : | Abstrahlwinkel konfigurierbar: 8°, 12°, 30°, 61° und 12 x 46° |
| Lichtquelle | : | Lumileds High Power LED: 4x Luxeon T |
| Farbtemperatur | : | 2700K, 3000K, 4000K, 6500K, amber, blau, rot & grun |
| Ra (CRI) | : | >80 |
| Treiberstrom | : | 700mA |
| Treiber | : | Intern: 180-264 VAC |
| Power factor | : | >0,92 |
| Dimmung | : | Nicht möglich |
| Anmerkungen | : | Global oder Eutrac Systemadapter |
| Optionale Zubehörteile | : | System produkten, snoot |
| Anschluss | : | 3 Phasen Systemadapter |
| Lebensdauer | : | Bis 50.000 Stunden |
| Garantie | : | 3 jahre |
| Herkunft | : | Entworfen und hergestellt in den Niederlanden |