CLS REVO Compact Magno IP67 individueel dimbaar opbouw buitenarmatuur

| Type | : | 10 Watt IP67 buitenarmatuur met Magno dimming |
| --- | --- | --- |
| Kleur | : | Blank of zwart geanodiseerd aluminium |
| Materiaal | : | CNC massief gefreesd aluminium |
| Gewicht | : | 1200 gr |
| IP classificatie | : | IP67 |
| IK klasse | : | 10 |
| Lenzen | : | Configureerbaar: 8°, 12°, 30°, 61°, 12 x 46° licht openingshoek |
| Lichtbron | : | Lumileds High Power LED: 4 x Luxeon T |
| LED kleuren | : | 2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6500K, amber, blauw, rood & groen |
| CRI | : | >80 |
| Stroom | : | 700 mA |
| Voeding | : | Intern, 100-240 VAC IP67 |
| Aansturing | : | Magno dimming |
| Dimmen | : | Magno dim system |
| Opmerkingen | : | Magno dimming maakt het mogelijk om individuele armaturen te dimmen zonder extra besturingssystemen, door middel van een magneet. Uitgevoerd met een hoogwaardig ventilatie membraan dat in de wartel is aangebracht, waardoor de kans op condensvorming in het armatuur minimaal is. Geen extra bekabeling nodig. Calibratie functie. |
| Optionele accessoires | : | Snoot, muur beugel, grond pin, verleng pijp, magneet |
| Aansluiting | : | 200 cm kabel met open einde |
| Levensduur | : | Tot 50.000 uur |
| Garantie | : | 3 jaar garantie |
| Origine | : | Ontworpen en geproduceerd in Nederland |