CLS REVO Compact Track Colour Flow

| Type | : | Compact 10 Watt IP20 aluminium track spot |
| --- | --- | --- |
| Kleur | : | Blank or black anodized aluminium |
| Materiaal | : | Massive CNC machined aluminium |
| Gewicht | : | 1300 gr |
| IP-classificatie | : | IP20 |
| IK klasse | : | X |
| Lenzen | : | Configurable: 8°, 12°, 30°, 61°, 80° or 12 x 46° beam angle |
| Lichtbron | : | Lumileds High Power LED: 4 x Luxeon T |
| LED kleuren | : | RGBA, RGBW or AWB |
| CRI | : | >80 |
| Stroom | : | 700mA |
| Voeding | : | Internal power supply: 180 – 264 VAC |
| Power factor | : | X |
| Control | : | DMX 512 protocol |
| Opmerkingen | : | Choice of Global or Eutrac rail adapter |
| Optionele accessoires | : | Rail products, snoot |
| Aansluiting | : | Track adapter |
| Levensduur | : | Up to 50.000 hours |
| Garantie | : | 3 years |
| Origine | : | Designed and manufactured in The Netherlands |