CLS REVO Compact Track Tunable White

| Type | : | 10 Watt IP20 aluminium track spot |
| --- | --- | --- |
| Colour | : | Blank or black anodized aluminium |
| Material | : | Massive CNC machined aluminium |
| Weight | : | 1300 gr |
| IP Rating | : | IP20 |
| IK class | : | X |
| Optics | : | Configurable: 8°, 12°, 30°, 61°, 80° or 12 x 46° beam angle |
| Light source | : | Lumileds High Power LED: 4 x Luxeon T |
| Colour temperature | : | Tunable White 1800K-3000K, 1800K-4000K or 2700K-5000K |
| CRI | : | >80 |
| Drive current | : | 700mA |
| Driver | : | Internal power supply: 180 – 264 VAC |
| Power factor | : | X |
| Control | : | DMX512 protocol |
| Remarks | : | Choice of Global or Eutrac rail adapter |
| Optional accessories | : | Rail products, snoot |
| Connection | : | Track adapter |
| Life time | : | Up to 50.000 hours |
| Warranty | : | 3 years |
| Origin | : | Designed and manufactured in The Netherlands |