CLS REVO COMPACT  IP67 grund Außenleuchte

| Typ | : | 10 Watt IP67 grund Außenleuchte |
| --- | --- | --- |
| Farbe | : | Gußaluminium gehäuse: Schwarz Auflagering: Rostfreier Stahl |
| Material | : | Hochqualitativer rostfreier Stahl mit 316-Auflagering für optimalen Korrosionsschutz und Gußaluminium gehäuse. |
| Gewicht | : | 2300 gr |
| IP-Schutzklasse | : | IP67 |
| IK-Schutzklasse | : | 10 |
| Optik | : | abstrahlwinkel konfigurierbar: 8°, 12°,30°,61°, 12 x 46° oder 120° |
| Lichtquelle | : | Lumileds High Power LED: 4x Luxeon T |
| Farbtemperatur | : | 2700K, 3000K, 5000K, 6500K, amber, blau, rot & grun |
| Ra (CRI) | : | >80 |
| Treiberstrom | : | 700mA |
| Treiber | : | Intern: 180-264 VAC IP67 |
| Power factor | : | >0,90 |
| Dimmung | : | Niet mogelijk |
| Anmerkungen | : | Mit einder einzigartigen Ventilationsdrüse ausgestattet Möglichkeit zum verstellen Abstrhalwinkel nach einbau IP 67 2/3/4 gel seal set Doppelter IP67-schutz |
| Optionale Zubehörteile | : | X |
| Anschluss | : | kabel , 200 cm, offenes ende |
| Lebensdauer | : | Bis 50.000 Stunden |
| Garantie | : | 3 jahre |
| Herkunft | : | Entworfen und hergestellt in den Niederlanden |