CLS REVO Compact Inground IP67 buiten grond-armatuur

| Type | : | 10 Watt IP67 buiten grond-armatuur |
| --- | --- | --- |
| Kleur | : | Gegoten, anti corrosie behuizing: zwart Afdekring: RVS |
| Materiaal | : | RVS 316 afdekring voor optimale bescherming tegen corrosie. RVS 316 schroeven. ABS kunststof en gegoten aluminium behuizing. |
| Gewicht | : | 2300 gr |
| IP classificatie | : | IP67 |
| IK klasse | : | 10 |
| Lenzen | : | Configureerbaar: 8°, 12°, 30°, 61° & 12 x 46° licht openingshoek |
| Lichtbron | : | 4 x High Power LED |
| LED kleuren | : | 2700K, 3000K, 5000K, 6500K, amber, blauw, rood & groen |
| CRI | : | >80 |
| Stroom | : | 700mA |
| Voeding | : | Intern: 1100-132 VAC, 80-264 VAC of 24 VDC IP67 |
| Power factor | : | >0,90 |
| Dimmen | : | Niet mogelijk |
| Opmerkingen | : | Uitgevoerd met een hoogwaardig ventilatie membraan dat in de wartel is aangebracht, waardoor de kans op condensvorming in het armatuur minimaal is. Lichtbundel kan na montage nog aangepast worden IP 67 2/3/4 weg gel seal set bijgevoegd Dubbele IP67 protectie |
| Optionele accessoires | : | X |
| Aansluiting | : | 200 cm kabel met open einde |
| Levensduur | : | Tot 50.000 uur |
| Garantie | : | 3 jaar garantie |
| Origine | : | Ontworpen en geproduceerd in Nederland |