CLS REVO Inground DMX-8

| Type | : | 20 Watt IP67 buiten grond-armatuur |
| --- | --- | --- |
| Kleur | : | Gegoten + anti corrosie behuizing: zwart. Afdekking: RVS |
| Materiaal | : | RVS 316 afdekring voor optimale bescherming tegen corrosie. RVS 316 schroeven. ABS kunststof en gegoten aluminium behuizing. |
| Gewicht | : | 6950 gr |
| IP-classificatie | : | IP67 |
| IK klasse | : | 10 |
| Lenzen | : | Configureerbaar: 8°, 12°,30°,61°, 12 x 46° of 120° licht openingshoek |
| Lichtbron | : | Lumileds High Power LED: 8 x Luxeon T |
| LED kleuren | : | 2700K, 3000K, 5000K, 6500K, amber, blauw, rood of groen |
| CRI | : | >80 |
| Stroom | : | 700mA |
| Voeding | : | Intern DMX: 200-277 VAC IP67 |
| Power factor | : | >0,90 |
| Aansturing | : | DMX 512 protocol |
| Opmerkingen | : | Uitgevoerd met een hoogwaardig ventilatie membraan dat in de wartel is aangebracht, waardoor de kans op condensvorming in het armatuur minimaal is. Lichtbundel kan na montage nog aangepast worden Dubbele IP67 protectie Voorzien van een 5 aderige DMX combi kabel |
| Optionele accessoires | : | X |
| Aansluiting | : | 200 cm kabel met open einde |
| Levensduur | : | Tot 50.000 uur |
| Garantie | : | 3 jaar garantie |
| Origine | : | Ontworpen en geproduceerd in Nederland |