CLS REVO Micro IP67 opbouw buiten armatuur

| Type | : | 5 watt IP67 opbouw buiten armatuur |
| --- | --- | --- |
| Kleur | : | Blank of zwart geanodiseerd aluminium |
| Materiaal | : | CNC massief gefreesd aluminium |
| Gewicht | : | 340 gr |
| IP classificatie | : | IP67 |
| IK klasse | : | X |
| Lenzen | : | Configureerbaar 20°, 30°, 66° of 20 x 42° licht openingshoek |
| Lichtbron | : | Lumileds High Power LED: 4 x Luxeon T |
| LED kleuren | : | 2700K, 3000K, 4000K & amber |
| CRI | : | >80 |
| Stroom | : | 700mA |
| Voeding | : | Intern 180 - 264 VAC IP67 of 12-24 VAC / VDC |
| Power factor | : | X |
| Dimmen | : | Niet mogelijk |
| Opmerkingen | : | Uitgevoerd met een hoogwaardig ventilatie membraan dat in de wartel is aangebracht, waardoor de kans op condensvorming in het armatuur minimaal is |
| Optionele accessoires | : | X |
| Aansluiting | : | 200 cm kabel met open einde |
| Levensduur | : | Tot 50.000 uur |
| Garantie | : | 3 jaar garantie |
| Origine | : | Ontworpen en geproduceerd in Nederland |