CLS REVO Micro Track

| Type | : | 5 Watt IP20 aluminium track rail spot |
| --- | --- | --- |
| Kleur | : | Blank or black anodized aluminium |
| Materiaal | : | Massive CNC machined aluminium |
| Gewicht | : | 400 gr |
| IP-classificatie | : | IP20 |
| IK klasse | : | X |
| Lenzen | : | Configurable: 20°, 30°, 66° or 12 x 46° beam angle |
| Lichtbron | : | Lumileds High Power LED: 1 x Luxeon T |
| LED kleuren | : | 2700K, 3000K, 4000K or amber |
| CRI | : | >80 |
| Stroom | : | 700mA |
| Voeding | : | Internal power supply: 100-240 VAC |
| Power factor | : | >0,92 |
| Dimmen | : | Not possible |
| Opmerkingen | : | No extra cabling needed Calibration functionality |
| Optionele accessoires | : | Rail products, snoot, magnet |
| Aansluiting | : | 3 phase Track adapter |
| Levensduur | : | Up to 50.000 hours |
| Garantie | : | 3 years |
| Origine | : | Designed and manufactured in The Netherlands |