CLS REVO Track DMX spot

| Type | : | 20 Watt IP20 DMX aanstuurbare aluminium track spot |
| --- | --- | --- |
| Kleur | : | Blank of zwart geanodiseerd aluminium |
| Materiaal | : | CNC massief gefreesd aluminium |
| Gewicht | : | 1900 gr |
| IP classificatie | : | IP20 |
| IK klasse | : | X |
| Lenzen | : | Configureerbaar: 8°, 12°, 30°, 61° of 12 x 46° licht openingshoek |
| Lichtbron | : | Lumileds High Power LED: 8 x Luxeon T |
| LED kleuren | : | 2400K, 2700K, 3000K, 4000K, 6500K, amber, blauw, rood & groen |
| CRI | : | >80 |
| Stroom | : | Interne driver: 100-240 VAC |
| Voeding | : | Interne DMX driver |
| Aansturing | : | DMX 512, individueel adresseerbaar en programmeerbaar |
| Dimmen | : | DMX 512 protocol |
| Opmerkingen | : | Keuze tussen Global of Eutrac rail adapter |
| Optionele accessoires | : | Databus rail producten, snoot |
| Aansluiting | : | 3 fasen Track adapter |
| Levensduur | : | Tot 50.000 uur |
| Garantie | : | 3 jaar garantie |
| Origine | : | Ontworpen en geproduceerd in Nederland |