CLS REVO Track Magno individually dimmable spot

| Type | : | 20 Watt IP20 aluminium track spot with Magno dimming |
| --- | --- | --- |
| Colour | : | Blank or black anodized aluminium |
| Material | : | Massive CNC machined aluminium |
| Weight | : | 1900 gr |
| IP Rating | : | IP20 |
| IK class | : | X |
| Optics | : | Configurable: 8°, 12°, 30°, 61°, 12 x 46° beam angle |
| Light source | : | Lumileds High Power LED: 8 x Luxeon T |
| Colour temperature | : | 2400K, 2700K, 3000K, 4000K, 6500K, amber, blue, red & green |
| CRI | : | >80 |
| Drive current | : | 700mA |
| Driver | : | Internal power supply: 100-240 VAC |
| Power factor | : | >0,92 |
| Control Dimming | : : | Magno Dimming Magno dim system |
| Remarks | : | Magno dimming offers the facility of individually dimmable fixtures without the need for any control equipment. No extra cabling needed. Calibration functionality. |
| Optional accessories | : | Rail products, snoot, magnet |
| Connection | : | 3 phase Track adapter |
| Life time | : | Up to 50.000 hours |
| Warranty | : | 3 years |
| Origin | : | Designed and manufactured in The Netherlands |