CLS REVO Track Tunable White DMX-8

| Type | : | 20 Watt IP20 aluminium track spot |
| --- | --- | --- |
| Colour | : | Blank or black anodized aluminium |
| Material | : | Massive CNC machined aluminium |
| Weight | : | 1900 gr |
| IP Rating | : | IP20 |
| IK class | : | X |
| Optics | : | Configurable: 8°, 12°, 30°, 61°, 80° or 12 x 46° beam angle |
| Light source | : | Lumileds High Power LED: 8 x Luxeon Rebel |
| LED colour | : | Tunable white: 2700-5000K, 1800-3000K of 1800-4000K |
| CRI | : | >99 |
| Drive current | : | 700mA |
| Driver | : | Internal power supply: 100-240 VAC |
| Power factor | : | >0,92 |
| Control | : | DMX512 protocol |
| Remarks | : | No extra cabling needed. Calibration functionality. |
| Optional accessories | : | Rail products, snoot, magnet |
| Connection | : | 3 phase Track adapter |
| Life time | : | Up to 50.000 hours |
| Warranty | : | 3 years |
| Origin | : | Designed and manufactured in The Netherlands |