CLS REVO Track Tunable White

| Type | : | 20 Watt IP20 aluminium rail armatuur |
| --- | --- | --- |
| Kleur | : | Blank of zwart geanodiseerd aluminium |
| Materiaal | : | CNC massief gefreesd aluminium |
| Gewicht | : | 1900 gr |
| IP-classificatie | : | IP20 |
| IK klasse | : | X |
| Lenzen | : | Configureerbaar: 8°, 12°, 30°, 61°, 80° of 12 x 46° licht openingshoek |
| Lichtbron | : | Lumileds High Power LED: 8 x Luxeon Rebel |
| LED kleuren | : | Tunable White: 1800-3000K, 1800-4000K of 2700-5000K. |
| CRI | : | >99 |
| Stroom | : | 700mA |
| Voeding | : | Intern DMX: 100-240 VAC IP67 |
| Power factor | : | X |
| Aansturing | : | DXM512 protocol |
| Opmerkingen | : | Keuze tussen ‘Global’ of ‘Eutrac rail’ adapter |
| Optionele accessoires | : | Rail producten, snoot |
| Aansluiting | : | Track adapter |
| Levensduur | : | Tot 50.000 uur |
| Garantie | : | 3 jaar garantie |
| Origine | : | Ontworpen en geproduceerd in Nederland |