CLS Sapphire DMX Track systemleuchte

| Typ | : | 30 Watt DMX track systemleuchte |
| --- | --- | --- |
| Farbe | : | Schwarz, weiß, grau oder ein combination |
| Material | : | Anodisiert aluminium & PC/ABS V0 |
| Gewicht | : | 1500 gr |
| IP-Schutzklasse | : | IP20 |
| IK-Schutzklasse | : | X |
| Optik | : | Abstrahlwinkel konfigurierbar: 18°, 30° oder 54° |
| Lichtquelle | : | Citizen oder Xicato |
| Farbtemperatur | : | 2700K, 3000K oder 4000K |
| Ra (CRI) | : | CRI>80, CRI>90, CRI>96 oder CRI>98 |
| Treiberstrom | : | X |
| Treiber | : | Intern |
| Power factor | : | >0,90 |
| Dimmung | : | DMX 512 protokoll |
| Anmerkungen | : | Möglichkeit zum montieren von korrektur- oder farbenfilter LED module eintauschbar Reflector eintauschbar |
| Optionale Zubehörteile | : | Snoot, barndoor & systemprodukte |
| Anschluss | : | Global oder Eutrac Systemadapter |
| Lebensdauer | : | Bis 50.000 Stunden |
| Garantie | : | 3 jahre |
| Herkunft | : | Entworfen und hergestellt den Niederlanden |