CLS Sapphire DMX Track spot

| Type | : | 30 Watt DMX track spot |
| --- | --- | --- |
| Kleur | : | Zwart, wit, grijs of een combinatie van kleuren |
| Materiaal | : | Geanodiseerd aluminium & PC/ABS V0 |
| Gewicht | : | 1500 gr |
| IP classificatie | : | IP20 |
| IK klasse | : | x |
| Lenzen | : | Configureerbaar: 18°, 30° of 54° licht openingshoek |
| Lichtbron | : | Citizen of Xicato |
| LED kleuren | : | 2700K, 3000K of 4000K |
| CRI | : | CRI>80, CRI>90, CRI>96 of CRI>98 |
| Stroom | : | X |
| Voeding | : | Intern |
| Power factor | : | >0,90 |
| Dimmen | : | DMX 512 protocol |
| Opmerkingen | : | Mogelijkheid om correctie- of kleurfilters te monteren LED module verwisselbaar Reflector verwisselbaar |
| Optionele accessoires | : | Snoot, barndoor & rail producten |
| Aansluiting | : | Global of Eutrac Track adapter |
| Levensduur | : | Tot 50.000 uur |
| Garantie | : | 3 jaar garantie |
| Origine | : | Ontworpen en geproduceerd in Nederland |