CLS Ultima IP40 downlight

| Typ | : | 20 Watt IP40 quadratischer downlight,einbau oder semi-einbau |
| --- | --- | --- |
| Farbe | : | Schwarz, grau, transparent, blau, grun, weiteres RAL farben auf anfrage |
| Material | : | Aluminium & PC/ABS V0 |
| Gewicht | : | 450 gr |
| IP-Schutzklasse | : | IP40 |
| IK-Schutzklasse | : | X |
| Optik | : | Abstrahlwinkel konfigurierbar: 8°, 12°, 30°, 60° oder 12 x 46° |
| Lichtquelle | : | Lumileds High Power LED: 16 x Luxeon T |
| Farbtemperatur | : | Extra warmweiß 2700K, Warmweiß 3000K, Neutralweiß 4000K, Kaltweiß 5000K |
| Ra (CRI) | : | >80 |
| Treiberstrom | : | 700mA |
| Treiber | : | Extern |
| Power factor | : | 1-10v stromversorgung >0,90 Phaseabschnitt stromversorgung >0,90, Aktives PFC eingebaut |
| Dimmung | : | 1-10V, Phaseabschnitt, DMX 512 oder Dali |
| Anmerkungen | : | Ein UGR-Wert von <13, Seitenleuchten-effekt möglich |
| Optionale Zubehörteile | : | X |
| Anschluss | : | SmartConnect |
| Lebensdauer | : | Bis 50.000 Stunden |
| Garantie | : | 3 jahre |
| Herkunft | : | Entworfen und hergestellt in den Niederlanden |