CLS Ultima Track spot

| Type | : | 20 Watt IP20 vierkante track spot |
| --- | --- | --- |
| Kleur | : | Zwart, wit |
| Materiaal | : | Geanodiseerd aluminium & PC/ABS V0 |
| Gewicht | : | 720 gr |
| IP classificatie | : | 20 |
| IK klasse | : | X |
| Lenzen | : | Configureerbaar: 8°, 12°, 30°, 60° of 12 x 46° licht openingshoek |
| Lichtbron | : | Lumileds High Power LED: 16x Luxeon T |
| LED kleuren | : | 2700K, 3000K of 4000K |
| CRI | : | Tot >95 |
| Stroom | : | 700mA |
| Voeding | : | Intern |
| Power factor | : | >0,90 |
| Dimmen | : | DALI & Bluetooth by Casambi |
| Opmerkingen | : | UGR <13 |
| Optionele accessoires | : | Rail producten |
| Aansluiting | : | Track adapter |
| Levensduur | : | Tot 50.000 uur |
| Garantie | : | 3 jaar garantie |
| Origine | : | Ontworpen en geproduceerd in Nederland |